## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ПРАВИЛА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ
НП – 034 – 23
Утверждено
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 23 августа 2023 г. N 302
Введены в действие с 1 апреля 2024г.
Настоящие Правила не распространяются:
а) ЯМ, учитываемые в СГУК ЯМ , пункты хранения ЯМ;
б) РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, при их транспортировании по путям общего пользования (за исключением временного (транзитного) хранения более трёх суток в процессе перевозки).
Действие Правил распространяются на правоотношения в области обеспечения физической защиты РВ, отдельных ЯМ (ЯМ, подлежащих учету в СГУК РВ и РАО ) РИ и ПХ.
Требования настоящих Правил обязательны для исполнения эксплуатирующими организациями, организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности, организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для эксплуатирующих организаций.
РВ - радиоактивные вещества (включая не подлежащие дальнейшему использованию вещества). | РИ - радиационный источник, имеющий радионуклидный источник с РВ и (или) ЯМ

## Slide 2
Ст.3
Для осуществления физической защиты РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ и ПХ руководителем организации (обособленного подразделения), осуществляющей эксплуатацию РИ и (или) ПХ, обращение с РВ, ЯМ, учитываемыми в СГУК РВ и РАО, или лицом, им уполномоченным (руководитель организации или уполномоченное им лицо), должна быть создана система физической защиты радиационных объектов.
Цель системы физической защиты радиационных объектов – предотвращение несанкционированных действий
Задачами системы физической защиты являются:
предупреждение несанкционированных действий нарушителей;
своевременное обнаружение несанкционированных действий нарушителей;
задержка (замедление) проникновения (продвижения) нарушителей на радиационный объект;
реагирование на несанкционированные действия нарушителей и нейтрализация нарушителей для пресечения несанкционированных действий нарушителей.
Система физической защиты должна включать:
организационные мероприятия;
комплекс инженерно-технических средств физической защиты;
персонал физической защиты.

## Slide 3
ЗОД - зона ограниченного доступа, для уровня физической защиты «А» и «Б».
Руководителем организации или уполномоченным им лицом до поставки РИ, РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, на радиационный объект, должна быть создана система физической защиты, и обеспечено её функционирование
Периметр ЗОД
должен быть оборудован:
физическим барьерами (или представлять собой физический барьер);
техническими средствами охранной сигнализации;
средствами наблюдения (оптико-электронными, радиолокационными или основанными на других технических принципах) и оценки ситуации.
Руководителем организации или уполномоченным им лицом должны быть утверждены перечень и границы радиационных объектов, а также границы ЗОД
  В организациях (обособленных подразделениях), осуществляющих эксплуатацию РИ или ПХ, обращение с РВ, ЯМ, учитываемыми в СГУК РВ и РАО, на территории (акватории) которых используется или хранится ЯМ, учитываемый в СГУК ЯМ, либо размещается и (или) эксплуатируется ядерная установка, пункт хранения ЯМ, документы по физической защите РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ и ПХ должны быть разработаны в виде отдельных документов или разделов объектовых документов по физической защите ЯМ, учитываемых в СГУК ЯМ, ядерных установок и пунктов хранения ЯМ.
Уровень физической защиты должен устанавливаться для каждого радиационного объекта и каждого мобильного РИ (в случае нахождения мобильного РИ за пределами территории радиационного объекта или ЗОД)
Радиационный объект - объект (помещение, сооружение, здание), в котором осуществляется обращение с РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, либо размещается и (или) эксплуатируется РИ или ПХ.

## Slide 4
Для установления уровней физической защиты, а также их пересмотра, руководителем организации или уполномоченным им лицом назначается комиссия по установлению уровней физической защиты радиационных объектов и мобильных РИ
  Установленные комиссией уровни физической защиты для каждого мобильного РИ (только в случае нахождения РИ за пределами радиационного объекта (ЗОД) и каждого радиационного объекта, где размещается и (или) эксплуатируется РИ или ПХ либо осуществляется обращение с РВ, ЯМ, учитываемыми в СГУК РВ и РАО, должны быть утверждены руководителем организации или уполномоченным им лицом отдельным документом, и пересматриваться каждые пять лет.
При установлении уровня физической защиты радиационного объекта комиссией должны быть определены:
категория ЗРИ, категория совокупности ЗРИ по радиационной опасности на радиационном объекте;
активность радионуклидов (совокупная активность), содержащихся в РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ на радиационном объекте (отношение активности (совокупной активности) РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ к значениям А2 );
мобильность РИ (при нахождении РИ в установленных местах хранения и при их эксплуатации на радиационном объекте).
В комиссию должны быть включены :
представители из состава персонала физической защиты;
работники организации, в обязанности которых входит обеспечение радиационной безопасности;
работники организации, в обязанности которых входит , организация учета и контроля.

## Slide 5
Для радиационного объекта, на котором находятся только ЗРИ, физической защиты должен быть установлен в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам.
Уровень физической защиты для радиационного объекта, на котором находятся только РВ и ЯМ, учитываемые в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ, должен быть установлен в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам.
При определении уровня физической защиты радиационного объекта с радиоактивными веществами и ядерными материалами, не подлежащими дальнейшему использованию и учитываемыми в СГУК РВ и РАО, должны использоваться основные радионуклиды, содержащиеся в этих веществах и материалах, определяющие их категорию и активность.
Для радиационного объекта, на котором совместно с ЗРИ находятся РВ и ЯМ, учитываемые в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ, должны быть определены уровни физической защиты для ЗРИ и для РВ и ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ по отдельности, и установлен максимальный уровень физической защиты.
РИ
ОРИ
РАО
РИ + ОРИ

## Slide 6
Уровень физической защиты радиационного объекта,
на котором находятся только закрытые радионуклидные источники
Категория ЗРИ (совокупности ЗРИ) по радиационной опасности | Радиационная опасность для человека | Тип РИ: мобильный/ стационарный | Уровень физической защиты радиационного объекта
Категория 1: A/D > 1 000 | Чрезвычайно опасно для человека | Критерий не применяется | А
Категория 2: 10<A/D<1000 | Очень опасно для человека | Мобильный | Б
 |  | Стационарный | В
Категория 3: 1<A/D< 10 | Опасно для человека | Критерий не применяется | В
Категории 4 и 5: A/D < 1 | Опасность для человека маловероятна (очень маловероятна) | Критерий не применяется | Г
Уровень физической защиты радиационного объекта, на котором находятся только радиоактивные вещества и ядерные материалы, подлежащие учету в системе государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (не в составе закрытых радионуклидных источников)
Отношение активности (совокупной активности) РВ и ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ на радиационном объекте к значению Аг | Уровень физической защиты радиационного объекта
А/А2 > 20 | А
2<А/Аг<20 | Б
0,02 < А/А2 < 2 | В
А/А2 < 0,02 | Г
Уровень физической защиты - параметр, определяющий совокупность требований, предъявляемых к составу организационных мероприятий, ИТСФЗ и персоналу физической защиты.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

## Slide 7
Мобильность РИ определяется в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 сентября 2016 г. № 405, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 июля 2018 г. № 293 (далее - НП-038-16).
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 г., регистрационный № 44120.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2018 г., регистрационный № 51747.
При нахождении (или возможности нахождения) на радиационном объекте нескольких ЗРИ категория радиационной опасности должна устанавливаться для всей совокупности ЗРИ, находящихся (или которые могут находиться) на радиационном объекте, по агрегированному отношению А/D в соответствии с пунктом 10 приложения № 2 к НП-067-16.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2016 г., регистрационный № 44843
Категория ЗРИ по радиационной опасности, находящегося (или который может находиться) на радиационном объекте, (критерий A/D), определяется в соответствии с методикой категорирования закрытых радионуклидных источников по радиационной опасности, НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (Приложение 2), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2016 г. № 503.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2016 г., регистрационный № 44843.
При определении уровня физической защиты радиационного объекта мобильность РИ учитывается только при нахождении РИ в установленных местах хранения и при их эксплуатации на данном радиационном объекте

## Slide 8
Уровни физической защиты мобильных радиационных источников при осуществлении работ с ними за пределами радиационного объекта (зоны ограниченного доступа)
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Категория радиационной опасности ЗРИ (совокупности ЗРИ) в составе мобильного РИ | Уровень физической защиты мобильного РИ
1 | А
2 | Б
3 | В
4 или 5 | Г
Уровень физической защиты для мобильных РИ устанавливается для определения мер физической защиты при работе с мобильными РИ за пределами радиационного объекта (30Д).
Для осуществления работ с мобильными РИ за пределами радиационного объекта (ЗОД) должны быть установлены уровни физической защиты мобильных РИ в зависимости от категории по радиационной опасности ЗРИ, входящих в их состав.
В случае если в состав мобильного РИ входит несколько ЗРИ, то уровень физической защиты мобильного РИ должен быть определен на основе категории по радиационной опасности совокупности ЗРИ, входящих в состав мобильного РИ, в соответствии с требованиями приложения № 2 к НП-067-16, с использованием агрегированного A/D-отношения.
Для обеспечения физической защиты мобильных РИ при осуществлении работ с ними за пределами радиационного объекта (ЗОД) для различных уровней физической защиты мобильных РИ должны выполняться меры в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 8 к настоящим Правилам

## Slide 9
п. 21. Для радиационных объектов, в которых осуществляется только хранение радиоактивных отходов (ПХ) или обращение только с радионуклидами (РВ и ЯМ, учитываемые в СГУК РВ и РАО, не в составе ЗРИ) с периодом полураспада менее 10 суток, используемыми в медицинских целях (в радиофармацевтических лекарственных средствах, в случае радионуклидной терапии), или медицинская деятельность в области лучевой терапии и ядерной медицины, уровень физической защиты может быть снижен на один уровень по сравнению с уровнем, определенным в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, при условии применения дополнительных физических барьеров, а также подтверждения эффективности мер физической защиты по результатам анализа времени, необходимого для бесконтрольного извлечения ЗРИ или РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, из РИ или ПХ, в том числе учитывающего конструктивную самозащищенность РИ (или ПХ).
Снижение уровня физической защиты осуществляется на основании представленного комиссией руководителю организации или уполномоченному им лицу обоснования возможности снижения уровня физической защиты, содержащего сведения о дополнительных мерах физической защиты и результатах анализа эффективности мер физической защиты и времени, необходимого для бесконтрольного извлечения ЗРИ или РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, из РИ или ПХ.
Физический барьер - инженерное сооружение, техническое средство или часть конструкции, ограничивающие распространение ионизирующего излучения и (или) РВ в окружающую среду (п. 20 приложения № 2 к НП-038-16).
Анализ времени - заключается в определении времени, необходимого нарушителям для бесконтрольного извлечения ЗРИ (РВ, ЯМ) из РИ (ПХ) с учетом имеющихся дополнительных физических барьеров и конструктивной самозащищенности РИ (ПХ), и в сравнении этого времени с временем необходимым силам охраны для реагирования и пресечения несанкционированного изъятия (временем реагирования сил охраны).
Эффективность мер физической защиты можно считать подтвержденной в том случае, если время необходимое для бесконтрольного извлечения ЗРИ из РИ (ПХ) будет превышать время реагирования сил охраны..

## Slide 10: ДОКУМЕНТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ, подлежащих разработке (наличию) в организации
№ п/п | Наименование документа | Уровень физической защиты |  |  | 
 |  | А | Б | В | Г
1 | Перечень лиц, имеющих разрешение на проведение работ с РВ, ЯМ, учитываемыми в СГУК РВ и РАО, РИ, в ПХ. | + | + | + | +
2 | Инструкции по самоохране радиационных объектов. | + | + | + | +
3 | Документ, определяющий лиц, ответственных за физическую защиту в организации и на радиационных объектах. | + | + | + | +
4 | Документ, определяющий перечень и границы радиационных объектов, находящихся в организации. | + | + | + | +
5 | Журнал учета местонахождения мобильных РИ. | + | + | + | +
6 | Документы (должностные инструкции, регламенты), определяющие должностные обязанности персонала физической защиты. | + | + | + | +
7 | Журнал учета выдачи и приема ключей от зданий, помещений с РВ, ЯМ, учитываемыми в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ. | + | + | + | +
8 | Документ, устанавливающий категорию каждого ЗРИ. | + | + | + | +
Документы по физической защите должны быть утверждены руководителем организации или уполномоченным им лицом.
Физическая защита РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ в организации должна осуществляться в соответствии с указанными документами.
Данные, содержащиеся в документах по физической защите, должны соответствовать фактическому состоянию объекта использования атомной энергии и системы физической защиты организации.

## Slide 11
№ п/п | Наименование документа | Уровень физической защиты |  |  | 
 |  | А | Б | В | Г
9 | Документ, устанавливающий уровни физической защиты радиационных объектов. | + | + | + | +
10 | План физической защиты. | + | + | + | -
11 | План взаимодействия руководства организации с силами охраны в штатных и чрезвычайных ситуациях. | + | + | + | -
12 | Положение о разрешительной системе доступа работников (персонала), командированных лиц, посетителей и транспортных средств на радиационные объекты. | + | + | + | -
13 | Инструкция о пропускном режиме. | + | + | + | -
14 | Порядок применения правила двух лиц. | + | - | - | -
15 | Журнал учета несанкционированных действий нарушителей. | + | + | + | +
16 | Акт приемки КИТСФЗ. | + | + | + | -
17 | План проверок технического состояния и работоспособности ИТСФЗ. | + | + | + | -
18 | План-график технического обслуживания ИТСФЗ. | + | + | + | -
19 | Документ, определяющий перечень и границы ЗОД. | + | + | - | -
20 | Положение о службе безопасности. | + | + | - | -
При нахождении в организации радиационных объектов с различными уровнями физической защиты должны быть разработаны документы по физической защите, соответствующие более высокому уровню ФЗ.
Требования к организационным мероприятиям, ИТСФЗ и персоналу физической защиты устанавливаются для каждого радиационного объекта.

## Slide 12
расположение радиационных объектов на территории организации;
описание и характеристики РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ для каждого радиационного объекта;
размещение РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ на радиационном объекте, порядок работы с ними при использовании по назначению;
состав КИТСФЗ и размещение его элементов и составных частей;
состав персонала физической защиты;
порядок обеспечения доступа на радиационные объекты (в ЗОД);
меры по организации взаимодействия и оповещения руководства организации, персонала физической защиты в штатных и чрезвычайных ситуациях (на ядерных объектах допускается делать ссылку на отдельно разработанные документы по указанным вопросам);
порядок действий персонала физической защиты в соответствии с планом мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии;
меры по организации взаимодействия руководства организации с силами охраны в штатных и чрезвычайных ситуациях;
перечень компенсирующих мер;
меры по поддержанию квалификации персонала физической защиты;
порядок проведения объектового контроля за состоянием системы физической защиты;
порядок обеспечения физической защиты мобильных РИ вне территории радиационного объекта и ЗОД;
порядок представления уведомления о несанкционированных действиях нарушителей в отношении РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ..
План физической защиты должен быть разработан совместно с силами охраны и содержать:

## Slide 13
Персонал физической защиты должен проходить обеспечивающие поддержание уровня квалификации подготовку, переподготовку и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
Сведения о поддержании уровня квалификации, подготовке, переподготовке и проверке знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии должны документироваться и храниться в организации не менее пяти лет.
Персонал физической защиты должен периодически проходить аттестацию на соответствие квалификационным требованиям. Порядок аттестации персонала физической защиты определяется руководителем организации или уполномоченным им лицом в общей системе аттестации;
Периодичность проведения аттестации не должна превышать трех лет. Результаты аттестации должны отражаться в соответствующих актах комиссий и утверждаться приказом руководителя организации или уполномоченного им лица;
Профессиональный отбор персонала физической защиты должен проводиться с учетом образовательного и профессионального уровня, навыков и опыта работы, а также отсутствия медицинских противопоказаний к соответствующему виду деятельности;
Не допускаются к работе в службе безопасности организации лица с предусмотренными перечнем медицинских противопоказаний ограничениями по допуску к работе на РИ, в ПХ, с РВ, ЯМ, а также лица, указанные в статье 52 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
Персонал физической защиты - лица, в том числе из состава сил охраны (в случае их привлечения), в должностные обязанности которых входит выполнение функций по осуществлению физической защиты РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ и ПХ в организации.
Руководящий персонал организации, отвечающий за физическую защиту (и лица их замещающие), должен иметь разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии при занимании должностей, предусмотренных Перечнем должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. № 240

## Slide 14
К эксплуатации ИТСФЗ должен допускаться персонал физической защиты, работники организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующих организаций:
прошедшие специальную подготовку и стажировку, имеющие практические навыки в эксплуатации ИТСФЗ в объеме функциональных обязанностей;
сдавшие зачет квалификационной комиссии на знание материальной части ИТСФЗ, правил их эксплуатации, правил и мер безопасности, имеющие соответствующую квалификационную группу по технике безопасности;
получившие удостоверение на право эксплуатации ИТСФЗ.
Технические средства физической защиты - технически законченные устройства, применяемые в системе физической защиты с целью обеспечения охраны радиационного объекта и ЗОД. Техническими средствами системы физической защиты являются элементы и устройства, входящие в состав следующих основных функциональных систем:
охранная сигнализация;
тревожно-вызывная сигнализация;
контроль и управление доступом;
наблюдение (оптико-электронное, радиолокационное или основанное на других технических принципах) и оценка ситуации;
оперативная связь и оповещение (в том числе средства проводной связи и радиосвязи);
защита информации;
обеспечение электропитания, освещения;
обнаружение запрещенных к проносу предметов (ЯМ, РВ, взрывчатых веществ, предметов из металла);
сбор, обработка и отображение информации.
На оператора пункта (пульта) управления системы физической защиты не должны быть возложены обязанности, не связанные с его служебной деятельностью.

## Slide 15
Сигналы тревоги должны поступать на пульт управления системы физической защиты.
Инженерные средства физической защиты - сооружения (конструкции) и физические барьеры (стены, перекрытия, ворота, двери), а также специально разработанные конструкции (ограждения, противотаранные устройства, решетки, контейнеры) и другие физические (в том числе естественные) препятствия, предназначенные для обозначения элементов системы физической защиты радиационного объекта и ЗОД, фиксации признаков проникновения нарушителя на радиационный объект (с радиационного объекта, в ЗОД, из ЗОД), затруднения продвижения нарушителя на радиационный объект (с радиационного объекта, в ЗОД, из ЗОД), создания условий для передвижения персонала физической защиты в пределах радиационного объекта и ЗОД.
Шкафы (сейфы, клети), в которых находятся ЗРИ категории 1, 2, 3 по радиационной опасности, должны быть оснащены техническими средствами охранной сигнализации, обеспечивающими обнаружение несанкционированного вскрытия.
п.25. Руководитель организации или уполномоченное им лицо обеспечивает соответствие системы физической защиты для различных уровней физической защиты радиационных объектов составу требований к ней, приведенному в приложении № 5 к настоящим Правилам.
По решению руководителя организации или уполномоченного им лица радиационный объект может оборудоваться ИТСФЗ, соответствующими требованиям для более высокого уровня ФЗ радиационного объекта.
п.26. Допускается не применять отдельные ИТСФЗ для оснащения ЗОД при отсутствии возможности, обусловленной объективными факторами, при этом обеспечение физической защиты радиационного объекта должно быть достигнуто созданием дополнительных систем охраны, организуемых с использованием технических средств физической защиты в соответствии с проектной документацией.
В случае принятия решения о неприменении отдельных ИТСФЗ из-за объективных факторов, указанное решение должно быть оформлено документально, утверждено руководителем организации или уполномоченным им лицом.

## Slide 16
В организации должно быть создано специально оборудованное помещение (место), которое оснащено ИТСФЗ и из которого специально назначенный персонал физической защиты в полном объеме или частично осуществляет управление ИТСФЗ в штатных и чрезвычайных ситуациях (далее - пункт управления системы физической защиты);
Входы в помещение пункта управления системы физической защиты должны быть постоянно заперты изнутри. Доступ в помещения пункта управления системы физической защиты посторонним лицам должен быть ограничен;
Контрольно-пропускной пункт (пост) на периметре ЗОД должен быть оборудован средствами связи с оператором пункта управления системы физической защиты и силами охраны;
Контрольно-пропускной пункт (пост) должен быть оборудован средством тревожно-вызывной сигнализации.
В организации («А» и «Б») должна быть создана СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ как самостоятельное структурное подразделение, относящееся к основным производственным подразделениям организации.
Обязанности сотрудников службы безопасности должны быть определены в положении об этой службе.
Служба безопасности - структурное подразделение организации, предназначенное для организации и контроля за выполнением мероприятий по осуществлению физической защиты РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ.
При невозможности выполнения в полном объеме требований по физической защите, установленных настоящими Правилами, руководитель организации или уполномоченное им лицо совместно с руководством сил охраны обязаны принять компенсирующие организационно-технические меры.
Перечень принятых мер должен отражаться в плане физической защиты.
Силы охраны - караулы (наряды и посты охраны), назначаемые для охраны РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ.
Охрана РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ и ПХ, в зависимости от вида охраны, должна осуществляться на основании акта межведомственной (ведомственной) комиссии об (по) организации охраны или договора об охране (на оказание охранных услуг).

## Slide 17
транспортирования к месту (местам) проведения работ и обратно, а также к местам обслуживания (ремонта) и обратно;
выполнения работ с мобильными РИ за пределами радиационного объекта (ЗОД);
временного хранения за пределами территории радиационного объекта (ЗОД).
Требования к мерам физической защиты мобильных РИ:
При обнаружении попыток совершения несанкционированных действий нарушителей в отношении мобильных РИ работнику, ответственному за физическую защиту, необходимо немедленно сообщать об этом в установленные планом физической защиты организации и органы, а также лицу, уполномоченному в организации осуществлять контроль выполнения работ.
До выполнения операций, связанных с перемещением мобильных РИ (отправка, перевозка) за пределы территории радиационного объекта, письменным приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченного им лица должен быть назначен работник, ответственный за обеспечение физической защиты мобильных РИ при их эксплуатации за пределами территории радиационного объекта (лицо, ответственное за физическую защиту мобильного РИ).
Меры физической защиты мобильных РИ за пределами радиационного объекта (ЗОД) должны обеспечиваться на этапах:
мобильные РИ в период использования вне радиационного объекта должны находиться под постоянным наблюдением и контролем лица, ответственного за физическую защиту мобильного РИ;
перед каждым перемещением мобильных РИ за пределы территории радиационного объекта лицом, осуществляющим выдачу ЗРИ, должна вноситься запись в журнал учета местонахождения мобильных РИ с указанием своей фамилии, номера и даты распоряжения (приказа) руководителя организации ;
при возвращении мобильных РИ на радиационный объект должны проверяться атрибутивные признаки мобильного РИ и входящего в его состав ЗРИ (номер, тип источника), после чего должна быть внесена соответствующая запись об их возврате на исходный ИХ с указанием даты и времени возврата;
Журнал учета местонахождения мобильных РИ должен храниться на радиационном объекте бессрочно (постоянно);
должны использоваться пломбы в целях контроля доступа к мобильным РИ:
работы с мобильными РИ на огражденном участке проводятся с применением правила двух лиц, одно из которых входит в состав работников по обеспечению физической защиты.

## Slide 18
УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В течение 1 часа после выявленном случае хищения РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или совершения диверсии, попытке совершения таких действий или об обнаружении похищенных либо пропавших РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ организация по каналу любого вида связи, определенного в плане физической защиты, должна направить первичное уведомление
в организации, определенные в плане взаимодействия руководства организации с силами охраны в штатных и чрезвычайных ситуациях;
оперативному дежурному Ростехнадзора;
межрегиональному территориальному управлению по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, которое непосредственно осуществляет надзор за организацией.
Дополнительная информация, включая новые факты, ставшие известными после направления первичного уведомления и представления уведомления, должна направляться в течение 24 часов с момента обнаружения указанных обстоятельств руководителем организации или уполномоченным им лицом
Диверсия - преднамеренное действие в отношении РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или ПХ, способное привести к аварии и создать вред здоровью и (или) угрозу жизни людей в результате воздействия радиации и (или) привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды..
Несанкционированное действие нарушителей - совершение или попытка совершения радиационной диверсии, хищения РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, несанкционированного доступа на радиационные объекты (в ЗОД), проноса (провоза) запрещенных предметов, вывода из строя или нарушения функционирования ИТСФЗ.

## Slide 19
В течение 24 часов после после выявления нарушения, связанного с хищением РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или совершением диверсии, попытками совершения таких действий или обнаружением похищенных либо пропавших РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, по каналу любого вида связи, определенного в плане физической защиты, организациям и органам, должно быть представлено подписанное руководителем организации или уполномоченным им лицом уведомление, содержащее следующие сведения:
лицо, обнаружившее нарушение, связанное с хищением РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или совершением диверсии, попытками совершения таких действий или обнаружением похищенных либо пропавших РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ;
дату и время выявленного нарушения, связанного с хищением РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или совершением диверсии, попытками совершения таких действий или обнаружением похищенных либо пропавших РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ;
местоположение нарушения, связанного с хищением РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ или совершением диверсии, попытками совершения таких действий или обнаружением похищенных либо пропавших РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, и описание обстоятельств, связанных с пропажей, хищением РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, или совершения диверсии, попыток совершения таких действий;
вид, категории, количественные характеристики РВ, ЯМ, учитываемых в СГУК РВ и РАО, РИ, в отношении которых были осуществлены несанкционированные действия нарушителей, а также вид пропавшего либо обнаруженного РВ, ЯМ, учитываемого в СГУК РВ и РАО, РИ;
принятые меры, их результат и план дальнейших действий для обеспечения физической защиты.
УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ